## Slide 1: Electrostatique

## Slide 2: Un peu d’histoire : le magnétisme et l’électricité statique
Cette histoire repose sur deux phénomènes d'attractions incompris et confondus durant l’antiquité : celle d’un morceau de fer par la pierre d’aimant et celle de la paille par un morceau d’ambre (êlektron en grec ancien) frotté il y a prés de 3000 ans.
1137 : les premières boussoles sont créés en Chine
On frotte une tige en verre avec un tissu en laine.

## Slide 3: Electrostatique : 2 expériences
il existe deux types d’électricité différentes, celle qui apparaît sur une règle en plastique frottée et celle qui apparaît sur une tige en verre frottée.

## Slide 4: Electrostatique : L’éclair

## Slide 5: Electrostatique : effet de pointe et cage de Faraday

## Slide 6: Applications numériques
charge d’un électron ou d’un proton
q ≈ 1,602 × 10-19 C
100 kV
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
C Capacité de la sphère (en F)
Si on charge à 100kV une sphère en aluminium de rayon R=10cm on aura une charge Q=1,1μC ce qui correspond à un manque de 1,1 x 10-6 / 1,602 × 10-19 = 1,4 1013 électrons dans l’aluminium
Une shère en aluminium chargée à 100 000V aura 1,4 1013 électrons qui auront été enlevés (elle sera chargée positivement)
La matière est constituée d’atomes. Prenons par exemple une feuille d’aluminium standard d’épaisseur 16 µm, recouvrir une sphère (en carton) de R = 10 cm utilise environ 5,4 g d’aluminium, soit environ atomes (ordre de grandeur).
Exercice : Prenons un générateur de tension 100 000V et chargeons une sphère d’aluminium de rayon R=10cm. Quelle sera la charge de cette sphère?
Combien d’électrons auront été enlevés ?
V=100kV
Q = C x V
la charge en Coulomb
la tension (en V)

## Slide 7: 2 expériences d’électrostatique vues dans les vidéos
La charge Q augmente lorsque le rayon R de la boule augmente
La charge Q augmente lorsque la tension V appliquée augmente
La charge Q est proportionnelle au nombre d’électrons qui se sont accumulés sur la sphère.
Q=C x V
100 kV
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
V=100kV
100 kV
V=100kV
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Le carillon électrostatique
Essayez d’expliquer ce qu’il va se passer une fois que les plaques ont été chargées à 100 000V.
Essayez d’expliquer ce qu’il va se passer si l’on approche des cheveux de la boule. On suppose qu’il n’y a pas de claquage électrique

## Slide 8: Récapitulons
La charge sur un corps frotté est de l’ordre de 10-9 C, pour une boule en aluminium de rayon 10cm (chargée à 100 000V) la charge est de 1,1 10-6 C alors que la foudre fait passer jusqu’à 20 C entre un nuage et la terre
les 2 boules se touchent
Puis on les sépare
on relie la boule à terre
8
2 boules de charges opposées s’attirent
2 boules de charges identiques se repoussent

## Slide 9: Force électrostatique entre 2 charges
1785, Charles Augustin Coulomb : mise en équation de la force électrique
Et si l’on a 3 charges, quelle est la force exercée par q1,q2 sur q0 ?

## Slide 10: Notion de champs électrique E
Une différence de potentiel (tension) entre 2 plaques génèrent un champ électrique E (en rouge) et un électron placé entre ces 2 plaques subira une force F=q*E (avec q la charge de l’électron)
Tension, Champs électrique et force électrique
E
Et pour beaucoup plus de charge ? Supposons que l’on ait 1013 électrons sur la plaque de gauche (chargée négativement), il manquera 1013 électrons sur la plaque de droite (elle sera chargée positivement)
Un électron qui serait placé entre ces 2 plaques subirait une force F qui le pousserait vers l’extérieur. Cette force électrostatique créée par l’ensemble des charges placées de part et d’autre des plaques et appliqué à la charge de l’électron q est égale à F = q x E (avec E = V / d) et d est la distance entre les plaques
F

## Slide 11: application de la force électrique : Le tube cathodique
un peu d’histoire :
https://www.youtube.com/watch?v=WHoH5m83Ga0
Les anciens oscilloscopes
Un faisceau d’électron peut être dévié par :
un champs électrique (créé par une différence de potentiel)
un champs magnétique (un aimant, principe de la force de Laplace que nous verrons plus loin)

## Slide 12: Explication de l’effet de pointe
Une boule de Rayon R1 (chargée positivement) est reliée à une boule plus petite de rayon R2 avec R1=10*R2
Les 2 boules étant au même potentiel et puisque plus la boule est grande et plus celle-ci peut accueillir des charges on trouve que q1= 10*q2
Par contre ces charges sont réparties à la surface de chaque sphère et donc la densité de charge σ = q/(4πR)2
q1=100nC
q2=10nC
q1 = σ1*4πR12
q2 = σ2*4πR22
σ1R1 = σ2R2
Donc la densité de charge σ2 = σ1* R1/R2 = 10* σ1 est 10 fois plus grande sur la petite boule
+
+
+
+
+
+

## Slide 13: Le paratonnerre : application de l’effet de pointe
Une application pratique de ce phénomène est le paratonnerre, qui est simplement une tige métallique mise à la terre dont l'extrémité pointue pointe vers le haut. À mesure que la charge positive s'accumule dans le sol à cause d'un nuage chargé négativement au-dessus de la tête, le champ électrique autour du point pointu devient très important. Lorsque le champ atteint une valeur d' environ3.0×106N/C (la rigidité diélectrique de l' air), les ions libres de l'air sont accélérés à des énergies telles que leurs collisions avec les molécules d'air ionisent en fait les molécules. Les électrons libres qui en résultent dans l'air circulent ensuite à travers la tige vers la Terre, neutralisant ainsi une partie de la charge positive. Cela empêche le champ électrique entre le nuage et le sol de devenir suffisamment important pour produire un éclair dans la région autour de la tige.

## Slide 14: Le condensateur
un nuage lors d’un orage est chargé
bobine de tesla
bobine d’allumage
Soudure à l’arc
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
V
boule chargée
pointe reliée à la terre
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- -
- -
V
2 plaques

## Slide 15: Expériences sur le condensateur
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Plus la surface des plaques des grande plus le condensateur peut accueillir des charges
- - - -
- -
- -
d1
S1
S2
Plus la distance entre les plaques est faible et plus le champs electrique est grand et donc plus il y a de charges
C2 > C1
- - - - -
- - - -
- -
- -
- - - - -
- -
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
d2
S2 > S1
d2 < d1
C2 > C1
Si on remplace l’isolant (l’air) par du plastique la capacité augmente
ε2 < ε1
C2 > C1
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- -
- -
ε2
Donc

## Slide 16: Formules du condensateur
Plus la tension est grande est plus le condensateur est chargé
Plus la capacité du condensateur est grande est plus il est capable de se charger
q est la charge du condensateur (en coulomb),C la capacité en Farad
Le courant i est un déplacement de charge (plus il y a de charge qui se déplace et plus il y a de courant
+
C
u
-
q
Donc

## Slide 17: Charge et décharge d’un condensateur
https://phet.colorado.edu/sims/html/capacitor-lab-basics/latest/capacitor-lab-basics_fr.html

## Slide 18: Questions de fin de cours
Si le PVC est chargé négativement, pourquoi la bille est attirée ?
On amène du PVC chargé à proximité d’un électroscope, expliquer ce qu’il se passe au niveau de la zone entourée
Expliquer pourquoi les cheveux se lèvent lorsque la personne touche la boule à 100 000V. Que se passe-t-il si on retire l’isolant sur lequel il est posé ?
que font les boules ? expliquer
Pourquoi les feuilles d’aluminium se lèvent ?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
V
boule chargée
pointe reliée à la terre
Expliquer l’effet de pointe et ce qu’il risque de se passer