## Slide 1: Un peu de théorie

## Slide 2: Vecteur de Fresnel

## Slide 3: Impédance d’une bobine pour un signal sinusoidal
i
u =
Dans le plan complexe : Z=jLω et U=Z.I
Im
i
i
i
i
u(t)=L.di/dt

## Slide 4: et le condensateur ?
AC
C
u(t)
u
i = C
Im
Dans le plan complexe : Z=1/jCω et U=Z.I

## Slide 5: Triphasé

## Slide 6: Questions circuit en monophasé
Si la fréquence augmente, est-ce que l’impédance de la bobine augmente ?
Si la fréquence augmente, est-ce que l’impédance du condensateur augmente ?
Dans un bobine le courant est en retard sur la tension. Vrai ou faux ?
Dans un condensateur le courant est en avance sur la tension. Vrai ou faux?
Dans un circuit RL la tension Utot = UR + UL Vrai ou faux?
Dans une bobine parfaite, l’impédance Z= jLω Vrai ou faux?
Dans un condensateur parfait, l’impédance Z= jCω Vrai ou faux?

## Slide 7: Questions circuit en triphasé
3 charges RL en couplage étoile et 3 condensateurs en couplage triangle.
On peut relier le N fictif au neutre. Vrai ou faux ?
La somme des courants Ia1 + Ia2 + Ia3 = 0 (idem pour ib1,ib2,ib3). Vrai ou faux ?
410V est la tension vue aux bornes de chaque condensateur. Vrai ou faux ?
Ia1
Ia2
Ia3
Ib1
Ib2
Ib3
N fictif